Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей

- На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования                   ФНП ПС?

- На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны.

- На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники.

- На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги.

- На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.

- На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки).

- На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?

- На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.

- На ОПО, где эксплуатируются подъемные сооружения (далее – ПС), установленные в шахтах.

- На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах.

- На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы.

- На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин без осуществления зацепления их крюками.

- Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов?

- Паспорт ПС.

- Протокол испытаний, проведенных изготовителем.

- Сертификат или декларация соответствия.

- Акт технического освидетельствования.

- Каким нормативным правовым актом регламентируются обязательные для применения требования для ПС, введенных в обращение до вступления в силу Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (далее – Технический регламент ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»)?

- Ранее действующими правилами устройства и безопасной эксплуатации ПС Госгортехнадзора России для всех стадий жизненного цикла этих ПС.

- ФНП ПС для всех стадий жизненного цикла этих ПС.

- Ранее действующими правилами устройства и безопасной эксплуатации ПС Госгортехнадзора России для проектирования и изготовления этих ПС, а для остальных стадий жизненного цикла ПС – ФНП ПС.

- Требованиями Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Что понимается под термином «инцидент с подъемным сооружением»?

- Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих ремонту (восстановлению).

- Отказ или повреждение ПС, применяемого на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса при использовании ПС.

- Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта.

- Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения ремонта.

6. Что понимается под термином «эксплуатация»?

- Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

- Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

- Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его качество.

- Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает  в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию.

- Что понимается под техническим освидетельствованием ПС?

- Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам ПС.

- Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС.

- Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей.

- Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации.

- Что понимается под термином «цикл работы крана»?

- Одна рабочая смена оператора (крановщика).

- Совокупность операций, связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности  к подъему следующего груза.

- Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту.

- Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза.

- Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?

- Автомобильные краны.

- Краны мостового типа.

- Краны на железнодорожном ходу.

- Краны-трубоукладчики.

- Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?

- Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно.

- Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.

- Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

- Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей.

- В каком из приведенных случаев необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности подъемника (вышки) до начала применения его на ОПО?

- Экспертиза промышленной безопасности подъемника (вышки) до начала его применения проводится всегда.

- Если на ОПО предполагается применение подъемника (вышки) иностранного производства, у которого не оформлена декларация соответствия (сертификат).

- Если на ОПО предполагается применение подъемника (вышки), на который не распространяется действие Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- В случае получения разрешения на применение данного подъемника (вышки).

- На какую организацию ФНП ПС возлагается ответственность за эксплуатацию ПС, не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС?

- На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности ПС.

- На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/декларацию соответствия ПС.

- На эксплуатирующую ПС организацию.

- На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС.

- На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию ПС.

- Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве: специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалистов, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС?

- Имеет право привлекать всех указанных специалистов.

- Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Не имеет право.

- Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе возникновения аварийной ситуации?

- Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Своего непосредственного руководителя.

- Руководителя эксплуатирующей организации.

- Руководителя ОПО.

- Если в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС отсутствуют требования  к его установке на выносные опоры, то  в  каком случае разрешается установка подъемников (вышек) только на две или три выносные опоры?

- При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.

- При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор.

- Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы.

- Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

- Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.

- Какие меры следует принять к установке подъемников (вышек) при невозможности соблюдения безопасных расстояний, указанных в ФНП ПС, если глубина котлована более 5 м?

- Не устанавливать подъемник (вышку) для производства работ.

- Установить подъемник (вышку) для производства работ, если получено письменное разрешение специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Установить подъемник (вышку) для производства работ, если откос дополнительно укреплен в соответствии с ППР.

- Установить подъемник (вышку) для производства работ, если присутствует специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- Установить подъемник (вышку) для производства работ, если на площадке находится сигнальщик, освобожденный от выполнения других работ.

- Кем определяется время действия наряда-допуска на работу подъемника (вышки) вблизи линий электропередачи (далее – ЛЭП)?

- Организацией, эксплуатирующей линию электропередачи.

- Организацией, его выдавшей.

- Организацией, эксплуатирующей подъемник (вышку).

- Специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

- Разработчиком ППР на данный вид работ.

- В каких случаях разрешено использовать тару для транспортировки людей?

- Если это указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС или тары.

- В аварийных ситуациях, когда необходимо транспортировать пострадавшего, который не может самостоятельно передвигаться, с верхних ярусов здания.

- Запрещено во всех случаях.

- При осмотре или проведении экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций ПС.

- По письменному разрешению органов Ростехнадзора.

- Кто должен руководить производством работ подъемника (вышки) вблизи линии электропередачи?

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Дополнительно назначенный сигнальщик.

- В каких случаях разрешается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?

- Запрещено во всех случаях.

- Если это указано в его руководстве (инструкции) по эксплуатации.

- Если люди в люльке находятся в страховочных поясах, снабженных карабинами, прикрепленными к ограждению люльки.

- Только для подъемников ножничного типа, управление которыми осуществляется из люльки.

- Если количество людей и груза в люльке не превышает половины грузоподъемности люльки.

- Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами)?

- В паспорт люльки.

- В специальный журнал учета и осмотра.

- Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

- Наносится непосредственно на бирку люльки.

- Кто назначается председателем комиссии, на основании предложений которой принимается решение о пуске в работу ПС, отработавшего срок службы, при смене эксплуатирующей организации?

- Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

- Уполномоченный представитель специализированной организации.

- Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему ПС?

- Перед допуском к работе, под расписку.

- Перед прохождением периодического инструктажа.

- После прохождения вводного инструктажа.

- Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.

- Что необходимо предпринять в случае, когда зона, обслуживаемая подъемником (вышкой), не просматривается с места управления оператора (машиниста подъемника)?

- Для передачи сигналов оператору (машинисту подъемника или персоналу, находящемуся в люльке подъемника) должны быть назначены сигнальщики.

- В таком случае работа подъемника (вышки) должна осуществляться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Для передачи сигналов оператору (машинисту подъемника или персоналу, находящемуся в люльке подъемника) должна использоваться радио- или телефонная связь.

- В таком случае работа подъемника (вышки) должна осуществляться с использованием координатной защиты.

- Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований ПС?

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533.

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

- Паспортом ПС.

- Руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС, а при отсутствии в ней указаний, требованиями ФНП ПС.

- Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?

- Не реже одного раза в 24 месяца.

- Не реже одного раза в 12 месяцев.

- Не реже одного раза в 18 месяцев.

- Не реже одного раза в 16 месяцев.

- Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?

- Не реже одного раза в 7 лет.

- Не реже одного раза в 5 лет.

- Не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС.

- Не реже одного раза в 10 лет.

- Что должно проводиться после реконструкции ПС?

- Внеочередное частичное техническое освидетельствование.

- Внеочередное полное техническое освидетельствование.

- Периодическое частичное техническое освидетельствование.

- Периодическое техническое освидетельствование.

- Кто должен проводить техническое освидетельствование подъемника (вышки)?

- Комиссия эксплуатирующей организации, состав которой утверждает руководитель эксплуатирующей организации.

- Комиссия эксплуатирующей организации, в состав которой должен входить представитель органов Ростехнадзора.

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии  специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Для каких подъемников при проведении технического освидетельствования необходимо проверять точность остановки кабины с нагрузкой и без нагрузки?

- Для автогидроподъемников.

- Для строительных подъемников.

- Для подъемников ножничного типа, управление которыми осуществляется из люльки.

- Для подъемников, предназначенных для осмотра контактной сети железных дорог.

- Для подъемников всех типов.

- С какой нагрузкой следует выполнять статические испытания грузопассажирских и фасадных строительных подъемников?

- 125 %  по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности.

- 140 % по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности.

- 150 % по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности.

- 175 % по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности.

- 200 % по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности.

- В каком положении выполняют статические испытания подъемников (кроме строительных)?

- В положении, отвечающем его наименьшей расчетной устойчивости.

- В положении, отвечающем его наибольшей расчетной устойчивости.

- В положении продольной оси стрелы вдоль продольной оси подъемника.

- В положении  продольной оси стрелы, составляющей угол 45° с продольной осью подъемника.

- В положении, приведенном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, и с обязательной установкой аутригеров.

- Для каких типов подъемников при проведении статических испытаний часть испытательного груза подвешивают к люльке на гибкой подвеске?

- Только для подъемников, имеющих специальный крюк.

- Для строительных подъемников.

- Для всех подъемников, оборудованных люлькой, кроме строительных.

- Для подъемников ножничного типа.

- Для строительных подъемников и подъемников ножничного типа.

- Считается ли отрыв одной из опор подъемника при проведении испытаний признаком потери устойчивости?

- Не считается, если при этом сработал ограничитель грузового момента.

- Не считается, если в течение 10 минут поднятый груз не опустился, а также если в металлоконструкциях не обнаружены повреждения.

- Считается, поскольку это может привести к падению подъемника.

- Считается, если еще одна из противоположных опор подъемника при этом погрузилась в грунт.

- Считается, если опора при отрыве переместилась не только вертикально.

- Каким грузом следует проводить динамические испытания подъемника (вышки)?

- Масса которого на 10 % превышает его паспортную грузоподъемность.

- Масса которого на 5 % превышает его паспортную грузоподъемность.

- Масса которого на 25 % превышает его паспортную грузоподъемность.

- Масса которого на 20 % превышает его паспортную грузоподъемность.

- Каким грузом следует проверять действие ловителей на строительных подъемниках?

- Масса которого на 10 % превышает паспортную грузоподъемность.

- Масса которого на 5 % превышает паспортную грузоподъемность.

- Масса которого на 25 % превышает паспортную грузоподъемность.

- Масса которого на 20 % превышает паспортную грузоподъемность.

- Что должно быть предусмотрено во время испытания ловителей и аварийных остановов подъемника для исключения жесткого удара при превышении тормозного пути, записанного в эксплуатационной документации?

- Расположение платформы подъемника на высоте, равной не менее 3 длин тормозного пути.

- Загрузка платформы подъемника только тарированными грузами, масса которых указана в эксплуатационной документации.

- Выполнение контрольной настройки всех ловителей и аварийных остановов.

- Применение амортизирующего устройства.

- Ограничение скорости движения платформы во время проведения испытаний.

- Кто выдает разрешение на дальнейшую эксплуатацию подъемника (вышки) по завершению выполнения периодического планового технического освидетельствования?

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии, при участии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Руководитель эксплуатирующей организации, которой принадлежит подъемник (вышка).

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Каким запасам по грузоподъемности должен удовлетворять грузоподъемный кран, ПС для его возможного использования при транспортировке людей, по сравнению с суммой массы самой люльки (кабины), массы устройства, предназначенного для подвешивания люльки (кабины), и паспортной номинальной грузоподъемности люльки (кабины) согласно требованиям, установленным ФНП ПС?

- Не менее чем двукратный запас.

- Не менее чем трехкратный запас.

- Не менее чем полуторакратный, в том числе и для тормозов его механизма подъема.

- Не регламентируется, если кран оснащен ограничителем грузоподъемности (грузового момента).

- Не менее чем девятикратный запас.

- Каким требованиям должны отвечать перила ограждения по всему периметру пола люльки для подъема и транспортировки людей кранами?

- Перила ограждения должны быть высотой не менее 1100 мм и мягкими, чтобы предотвратить травмирование персонала при раскачке люльки ветром во время транспортировки.

- Перила ограждения должны быть мягкими и выдерживать (на разрыв) горизонтальную нагрузку не менее половины паспортной грузоподъемности люльки.

- Конструкцию перил люльки определяет разработчик и согласовывает ее с Ростехнадзором при согласовании ППР на транспортировку персонала.

- Требования к конструкции ограждения люльки назначают по аналогии с требованиями, изложенными в стандартах на ограждения кабин кранов.

- Перила ограждения должны быть жесткими, высотой не менее 1100 мм, и выдерживать горизонтальную нагрузку не менее половины паспортной грузоподъемности люльки.

- Каким требованиям промышленной безопасности должна отвечать люлька для подъема и транспортировки людей кранами в случаях, когда транспортируемый персонал занимает положение у одной из сторон люльки, создавая наибольший опрокидывающий момент?

- Исключать возможность крена.

- Исключать возможность недопустимого раскачивания.

- Исключать возможность опрокидывания.

- Иметь специальные устройства для сохранения горизонтального положения пола.

- Ограничивать положение персонала центральной частью люльки после начала ее подъема краном.

- Каким способом должны быть закреплены концы канатных стропов подвески люльки, используемой для подъема и транспортировки кранами людей?

- Одним из способов, разрешенных нормативными документами по изготовлению стропов.

- При помощи заплетенных коушей или коушей с зажимами.

- При помощи обжимных втулок.

- При помощи заплетенных коушей или обжимных втулок.

- При помощи коушей с зажимами или обжимных втулок.

- Какой запас по грузоподъемности должны иметь цепные стропы, используемые для подвеса люльки?

- Не менее 4.

- Не менее 5.

- Не менее 7.

- Не менее 8.

- Какой запас по грузоподъемности должны иметь канатные стропы, используемые для подвеса люльки?

- Не менее 10.

- Не менее 8.

- Не менее 6.

- Не менее 5.

- Каким образом должны осуществляться подъем и транспортировка людей в подвесных люльках (кабинах)?

- Под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

- Под контролем помощника крановщика (оператора).

- Под непосредственным руководством специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Под контролем сигнальщика из числа стропальщиков.

- В каких случаях между крановщиком и людьми, транспортируемыми в подвесной люльке краном, должна быть установлена постоянная телефонная или радиосвязь?

- Во всех случаях.

- Если крановщик видит люльку с людьми во время не всей операции транспортировки.

- Если крановщик видит люльку с людьми во время всей операции транспортировки, но ему недоступна для обзора зона начала подъема или зона опускания люльки.

- Если это дополнительно указано в ППР с перемещением люльки.

- Если транспортировка людей в люльке осуществляется при неблагоприятных погодных условиях.

- Какова должна быть длина фала страховочного устройства человека, соединяющего его пояс с местом крепления в подвесной люльке при ее транспортировке краном?

- Не более полутора метров.

- Не более двух метров.

- Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в случае аварии люльки мог беспрепятственно выбраться наружу.

- Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в любом случае оставался в пределах люльки.

- Определяется требованиями нормативных документов, по которым изготовлена люлька.

- В каких случаях разрешается нахождение инструментов и материалов совместно с людьми в  подвесных люльках, транспортируемых кранами?

- Во всех случаях, если инструменты и материалы надежно закреплены.

- Если это позволяет грузоподъемность люльки.

- Во всех случаях запрещено.

- Если инструменты и материалы находятся в руках транспортируемых людей.

- Только в случаях транспортировки людей для проведения диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно.

- Кто должен быть поставлен в известность при обнаружении повреждений подвесной люльки для транспортировки кранами людей, выявленных в ходе ежесменного осмотра люльки?

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- Крановщик, выполняющий операции по транспортировке людей.

- Руководитель эксплуатирующей организации, которой принадлежит грузоподъемный кран.

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Кто должен проводить ежесменный осмотр люльки (кабины)?

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- Крановщик (оператор).

- Представитель специализированной организации.

- С какой периодичностью проводится плановая проверка состояния люльки (кабины)?

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в квартал.

- Не реже одного раза в полугодие.

- Не реже одного раза в год.

- С какой периодичностью проводятся грузовые испытания люльки (кабины)?

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в квартал.

- Не реже одного раза в полугодие.

- Не реже одного раза в год.

- Грузом какой массы следует выполнять грузовые испытания люльки (кабины) для транспортировки кранами людей?

- В 1,25 раза превышающей грузоподъемность люльки.

- Равной грузоподъемности люльки.

- В два раза превышающей грузоподъемность люльки.

- В три раза превышающей грузоподъемность люльки.

- Как следует поступить, если во время грузовых испытаний люльки для транспортировки людей кранами выявлены дефекты и повреждения?

- Утилизировать люльку.

- Запретить дальнейшую эксплуатацию люльки.

- Эксплуатировать люльку до выполнения ремонта с ограничением по грузоподъемности.

- Поставить в известность (письменно) о выявленных дефектах и повреждениях люльки руководителя эксплуатирующей организации.

- Поставить в известность (под расписку) о выявленных дефектах и повреждениях люльки ремонтную службу эксплуатирующей организации.

- Куда следует заносить результаты плановых осмотров люльки, предназначенной для транспортировки людей кранами?

- В паспорт люльки.

- В паспорт крана.

- В журнал осмотра люльки.

- В вахтенный журнал.

- Никуда, поскольку записи следует делать только по результатам проведенных технических освидетельствований.

- В какой документ заносятся результаты грузовых испытаний люльки (кабины)?

- В вахтенный журнал.

- В журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений.

- В журнал осмотра люльки (кабины).

- В паспорт люльки (кабины).

- Каким образом должна поддерживаться связь между персоналом в люльке и крановщиком (оператором) при подъеме люльки на высоту более 22 метров?

- Предупреждающей звуковой сигнализацией.

- Знаковой сигнализацией.

- Радио- или телефонной связью.

- Любым из перечисленных способов.

- В каких случаях должна поддерживаться радио- или телефонная связь между оператором подъемника и персоналом в люльке?

- При подъеме люльки на высоту более 10 метров.

- При подъеме люльки на высоту более 22 метров.

- При работе подъемника в стесненных условиях.

- При работе подъемника в условиях плохой видимости.

- При работе подъемника на краю откоса или вблизи ЛЭП.

- Какие из перечисленных ниже нарушений не могут служить причиной остановки эксплуатации подъемника?

- Обслуживание подъемника ведется неаттестованным персоналом.

- Истек срок технического освидетельствования подъемника.

- Отсутствует экспертиза промышленной безопасности нового подъемника, введенного  в эксплуатацию.

- Не выполнены предписания по обеспечению безопасной эксплуатации подъемника, выданные эксплуатирующей организацией.

- В каких организациях, эксплуатирующих подъемники (вышки), должны быть разработаны и доведены под роспись до каждого работника инструкции, определяющие действия работников в аварийных ситуациях?

- Только в организациях, эксплуатирующих ОПО, зарегистрированные  в государственном реестре.

- Только в организациях, эксплуатирующих подъемники (вышки) в стесненных условиях.

- Только в организациях, где подъемники (вышки) эксплуатируются одновременно с другими ПС, подлежащими постановке на учет.

- Только в организациях, где подъемники (вышки) установлены стационарно для обеспечения обслуживания эксплуатируемого технологического оборудования.

- Во всех организациях, эксплуатирующих подъемники (вышки).

- На ком лежит ответственность за наличие инструкций для операторов подъемников (вышек), определяющих их действия в аварийных ситуациях?

- На специалисте, отвечающем за безопасное производство работ с применением подъемника (вышки).

- На специалисте, ответственном за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемника (вышки).

- На специалисте, ответственном за содержание подъемника (вышки) в работоспособном состоянии.

- На руководителе организации,  эксплуатирующей подъемник (вышку).

- На руководстве ОПО, эксплуатирующем подъемник (вышку).

- Какие действия необходимо выполнить для утилизации (ликвидации) подъемника (вышки)?

- Получить отметку Ростехнадзора в паспорте подъемника (вышки) и отправить в металлолом.

- Получить письменное указание  владельца ОПО и отправить в металлолом.

- Демонтировать подъемник (вышку).

- Не продлевать срок эксплуатации подъемника (вышки) по истечению срока службы, указанного в его паспорте.

- Отказаться от ремонта подъемника (вышки), предписанного его экспертизой промышленной безопасности.

- Каким нормативным документом установлено требование по проведению экспертизы промышленной безопасности  подъемника (вышки), металлоконструкция которого подверглась модернизации с изменением элементов металлоконструкции?

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».

- В каких случаях проводят экспертизу промышленной безопасности подъемника, не подлежащего учету?

- По заявлению эксплуатирующей организации, направленному в специализированную экспертную организацию.

- Экспертиза промышленной безопасности не проводится.

- Если при эксплуатации подъемника произошла авария.

- Если металлоконструкция подъемника (вышки) получила значительную остаточную деформацию в результате перегрузки.

- Если на подъемнике установили люльку (или рабочую площадку) большего размера.

- Кто из представителей эксплуатирующей организации обязан присутствовать при проверке указателей и ограничителей  подъемника?

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

- Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

- Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

- Комиссия, назначенная приказом по эксплуатирующей организации.

- Представитель специализированной экспертной организации.

- При каком уровне настройки (перегрузка подъемника) ограничителя должно происходить автоматическое отключение механизма подъема подъемника, если этот уровень не указан в его паспорте или руководстве (инструкции) по эксплуатации?

- При 105 %

- При 110 %.

- При 115 %

- При 125 %.

- При 140 %.